## Slide 1
PROYECTO 2 · REDES 2
Tres empresas.
Una sola red.
Una propuesta para conectar proveedores,
compartir servicios y mantener la comunicación.
UNA RED QUE CONECTA Y PROTEGE
F
FibraNet
A
AndinaCom
M
MoonLink
Edin Rafael Santizo Barrera · Carné 202202072
REDES 2 · EDIN SANTIZO · 202202072
01
Notes: APERTURA (30-40 segundos),“Buenos días. Mi propuesta consiste en conectar tres empresas proveedoras de telecomunicaciones: FibraNet, AndinaCom y MoonLink. La idea es sencilla: aunque cada empresa tenga su propia red, sus usuarios deben poder comunicarse y acceder a servicios comunes de forma segura. Durante la exposición voy a mostrar cómo las conectamos, qué pasa si un equipo falla y cómo comprobamos que funciona.”,FRASE PARA RECORDAR: Tres empresas que trabajan como una red conectada.

## Slide 2
EL RETO
¿Qué problema queríamos resolver?
Que tres redes distintas funcionen juntas, sin perder control ni servicios.
REDES 2 · EDIN SANTIZO · 202202072
02
ANTES: REDES SEPARADAS
F
A
M
Sin caminos entre empresas
AHORA: UNA SOLUCIÓN COMÚN
Conexión
Las tres empresas se encuentran.
Servicios
IP, nombres y web compartidos.
Seguridad
Cada acceso tiene reglas.
La meta no era tener más equipos: era que los equipos trabajaran juntos.
Notes: EL PROBLEMA (35 segundos),“Imaginemos que las tres empresas son como tres sedes que tienen sus computadoras, pero no tienen carreteras entre ellas. Cada una funciona por separado, aunque necesite compartir información. Mi reto fue crear esos caminos, hacer que los usuarios recibieran sus direcciones automáticamente y definir reglas para evitar comunicaciones no permitidas. O sea, no se trató solo de conectar cables, sino de lograr una comunicación organizada.”,FRASE PARA RECORDAR: Conectar, compartir y proteger.

## Slide 3
LA SOLUCIÓN
Construimos carreteras entre los 3 ISP
Cada empresa tiene su red interna; BGP les permite intercambiar rutas.
REDES 2 · EDIN SANTIZO · 202202072
03
ANDINACOM
FIBRANET
MOONLINK
BGP = el idioma que usan
para indicar por dónde llegar
Se conectan con
enlaces de fibra óptica
Notes: INTERCONEXIÓN (40 segundos),“Para unir a los tres proveedores usamos BGP. Pensalo como una guía de carreteras: cada empresa le dice a las otras cuáles son sus redes y por dónde se puede llegar. De esa forma, una computadora de MoonLink puede encontrar un servicio que está en FibraNet. Cada proveedor conserva su organización interna, pero BGP les da un idioma común para comunicarse. Los tres routers principales están conectados entre sí.”,FRASE PARA RECORDAR: BGP es la guía de caminos entre empresas.

## Slide 4
TRES EMPRESAS
Cada una tiene una responsabilidad
Es más fácil entenderlas por el servicio que aportan.
REDES 2 · EDIN SANTIZO · 202202072
04
F
FibraNet
Administración + Atención · OSPF · Diseño en árbol
La información
Hospeda la página web y ayuda a encontrarla por su nombre.
A
AndinaCom
Ventas + Facturación · OSPF · HSRP
El orden y el respaldo
Asigna IP automáticamente y tiene un router alterno.
M
MoonLink
Soporte + Seguridad · EIGRP · Diseño estrella
La conectividad local
Conecta Soporte y Seguridad e incorpora WiFi.
Notes: QUÉ HACE CADA EMPRESA (40-45 segundos),“Dividimos el trabajo. FibraNet tiene el servidor de nombres y la página web. Si alguien escribe el nombre del sitio, FibraNet ayuda a encontrarlo. AndinaCom proporciona DHCP, que entrega una dirección IP automáticamente, como cuando un hotel asigna una habitación; además usa HSRP como respaldo. MoonLink conecta Soporte y Seguridad y ofrece WiFi. Internamente FibraNet y AndinaCom usan OSPF y MoonLink usa EIGRP: los dos ayudan a encontrar rutas dentro de cada empresa.”,FRASE PARA RECORDAR: FibraNet informa; AndinaCom asigna; MoonLink conecta.

## Slide 5
UN EJEMPLO REAL
¿Qué pasa cuando una PC abre nuestra página?
Una sola acción del usuario necesita varios servicios trabajando juntos.
REDES 2 · EDIN SANTIZO · 202202072
05
1
ENCIENDE
La PC de MoonLink
se conecta a la red.
2
RECIBE IP
AndinaCom le asigna
una dirección (DHCP).
3
BUSCA NOMBRE
FibraNet traduce el
dominio (DNS).
4
VE EL SITIO
Se abre la página
de FibraNet (HTTP).
Resultado: la página se abre desde otra empresa, sin configurar IP manualmente.
Notes: CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA (45 segundos),“Este es mi ejemplo favorito porque conecta todo. Una computadora de MoonLink se conecta. Primero recibe una IP automática desde AndinaCom gracias a DHCP. Luego, cuando el usuario escribe nuestro dominio, el servidor DNS de FibraNet le dice cuál es la IP de la página. Finalmente, la computadora abre el sitio web de FibraNet. Es como llamar a información para conseguir una dirección y luego viajar hasta ese lugar. Lo importante es que los tres proveedores cooperan sin que el usuario tenga que hacer configuraciones.”,FRASE PARA RECORDAR: Conectarse, recibir IP, buscar el nombre y abrir la página.

## Slide 6
CONTINUIDAD
¿Y si el router principal deja de funcionar?
HSRP permite que el equipo de respaldo tome el control.
REDES 2 · EDIN SANTIZO · 202202072
06
ESTADO NORMAL
CUANDO FALLA
R1
R2
PRINCIPAL
RESPALDO
R1
R2
NO DISPONIBLE
TOMA EL CONTROL
Probamos la falla y el segundo router asumió el papel principal.
Notes: REDUNDANCIA (40 segundos),“Una de las cosas más importantes es no depender de un solo equipo. En AndinaCom configuré dos routers: normalmente uno trabaja y el otro está de respaldo. Con HSRP, si se pierde el enlace principal, el segundo puede asumir el control sin que los usuarios tengan que cambiar manualmente su puerta de enlace. Lo probé apagando temporalmente el enlace principal; el respaldo quedó activo y luego restauramos el principal. No significa que nunca vaya a haber una interrupción, pero sí que diseñamos una forma de recuperarnos.”,FRASE PARA RECORDAR: Si falla el titular, entra el suplente.

## Slide 7
SEGURIDAD
No todo el mundo puede entrar a cualquier área
Las reglas ACL funcionan como un guardia de acceso entre departamentos.
REDES 2 · EDIN SANTIZO · 202202072
07
✓
Atención → Ventas
PERMITIDO
✓
Ventas → Facturación
PERMITIDO
×
Atención → Facturación
BLOQUEADO
×
Ventas → Seguridad
BLOQUEADO
✓
Seguridad → Ventas
PERMITIDO
Estas reglas se comprobaron con mensajes de prueba (ICMP).
Notes: REGLAS DE SEGURIDAD (40 segundos),“No basta con que todos estén conectados. También hay que decidir quién puede entrar a qué departamento. Para eso usamos ACL, que son como reglas de un guardia de seguridad. Por ejemplo, Atención sí puede comunicarse con Ventas, pero no con Facturación. Y desde Ventas no permitimos iniciar comunicación hacia el departamento de Seguridad, aunque Seguridad sí puede comunicarse hacia fuera. Verifiqué 13 pruebas de ping y todas tuvieron el resultado esperado, incluso los bloqueos. Esto comprueba esas reglas para ICMP.”,FRASE PARA RECORDAR: Conectados, sí; acceso sin control, no.

## Slide 8
PRUEBAS
¿Cómo sabemos que la propuesta funciona?
No nos quedamos solo en la teoría: hicimos pruebas en Packet Tracer y Wireshark.
REDES 2 · EDIN SANTIZO · 202202072
08
13 / 13
pruebas de comunicación
Pasaron o se bloquearon como correspondía
7 / 7
revisiones al reabrir
La red conservó su funcionamiento
39
paquetes de tráfico real
Capturados con Wireshark
También funcionaron DHCP, DNS y la web; comprobamos el cambio automático a HSRP.
Algunas pruebas se registraron como resultados reportados; la captura Wireshark sí se analizó desde el archivo real.
Notes: PRUEBAS (40-45 segundos),“Quiero destacar que no fue solo hacer un dibujo bonito en Packet Tracer. Probé 13 comunicaciones entre departamentos; las que debían pasar funcionaron y las que debían bloquearse se bloquearon. También cerré el archivo, lo volví a abrir y comprobé siete aspectos del proyecto, como los protocolos de enrutamiento, DHCP, la web y HSRP. Además generé una captura de 39 paquetes reales con Wireshark: TCP, DNS, HTTP, TLS e ICMP. Eso sirve para explicar qué ocurre realmente detrás de cada comunicación.”,FRASE PARA RECORDAR: Se configuró, se probó y se documentó.

## Slide 9
COSTO ESTIMADO
¿Cuánto costaría una versión de laboratorio?
Un estimado orientativo, usando referencias de equipos reacondicionados.
REDES 2 · EDIN SANTIZO · 202202072
09
PRESUPUESTO ILUSTRATIVO
USD 17,486
Incluye una reserva de 15 %
para imprevistos.
Routers y switches
USD 6,085
Computadoras y laptop
USD 6,900
Servidores + WiFi + cableado
USD 2,220
Reserva 15 %
USD 2,281
No es una cotización de producción: faltan impuestos, licencias, mano de obra y mantenimiento.
Notes: COSTOS (35-40 segundos),“También estimé cuánto costaría montar una versión física de laboratorio. Usando precios orientativos de equipos reacondicionados, el presupuesto sería cercano a diecisiete mil quinientos dólares, incluida una reserva del quince por ciento para imprevistos. Los mayores costos serían los routers y switches, y los equipos finales. Ojo: esto no es una cotización para desplegar todo un país; faltan licencias, impuestos, mantenimiento, personal y enlaces reales. Sirve para demostrar que pensamos también en la viabilidad económica.”,FRASE PARA RECORDAR: Estimamos el costo, no prometemos un precio final.

## Slide 10
LA PROPUESTA
Una red que
conecta, resiste
y protege.
1
CONEXIÓN
2
RESPALDO
3
SEGURIDAD
Solicitamos aprobar esta arquitectura como base de una siguiente etapa de validación.
REDES 2 · EDIN SANTIZO · 202202072
10
Notes: CIERRE (30-35 segundos),“En resumen, propongo una infraestructura que cumple tres objetivos: conecta a tres proveedores, ofrece respaldo ante ciertos fallos y mantiene reglas de seguridad entre departamentos. Ya tenemos una simulación funcional que permite comprobar esos objetivos antes de gastar en infraestructura real. Mi recomendación sería tomarla como una arquitectura inicial y, en una siguiente etapa, validar costos finales, capacidad y seguridad en un entorno físico. Muchas gracias.”,FRASE PARA RECORDAR: Conecta, resiste y protege.